Circuitul RLC serie în curent alternativ

Schema de principiu:                                                                Diagrama vectorială:

uR          uL          uc

φ

Teorema a II-a a lui Kirchhoff: u=uR+uL+uc , scrisă în valori instantanee.

Legea lui Ohm: U=ZI, unde Z este impedanța circuitului, având dimensiunea  (Ω)….Ohm

Din diagrama vectorială deducem:  ;

Avem, succesiv: U=ZI ;  UR=RI ;  UL=XLI ;  UC=XCI .

Efectuând înlocuirile, rezultă:

=     (Ω) .

Rezonanța în circuitul RLC serie:

În formulele de mai sus, punem condiția: XL=XC , deci XL-XC=0 .

Rezultă:  :                 ; această condiție este îndeplinită pentru o anumită frecvență,

numită frecvența de rezonanță, notată cu f0 .

, din această relație deducem:   .

Comportarea circuitului RLC la rezonanță:

- circuitul are caracter rezistiv  Z=R , impedanța circuitului fiind minimă;

- defazajul introdus de circuit este nul;

- diagrama vectorială la rezonanță:

Condensatorii nu au rezistenta.
- Pentru a masura un condensator foloseste un capacimetru.
- Inainte de a masura un condensator (in special cei de valori mari), verifica sa fie descarcat. Daca a fost alimentat la o tensiune mare, poti arde aparatul de masura sau te poti curenta. Pentru al descarca, foloseste o rezistenta cu o valoare corespunzatoare (Masori cu voltmetrul ce tensiune este pe condensator si in functie de valoarea tensiunii folosesti o rezistenta mai mare sau mai mica. ESTE PERICULOS SA DESCARCI UN CONDENSATOR DE CAPACITATE MARE SI INCARCAT LA O TENSIUNE MARE PRIN SCURTCIRCUITARE).

NOTA: Daca masori un condensator cu ohmetru, initial iti va arata o valoare mica si apoi va creste pana la infinit (condensatorul se incarca de la sursa aparatului de masura).

U

# Text boxes

I

UR

UC

UL

U

UL

UC

UR

I

U